## Slide 1
Q-Learning 기반
SDN 라우팅 최적화 모델
A Q-Learning based Routing Optimization Model in a Software Defined Network
Yupeng Wang, Xin Zhou, Xinyue Fan
Shenyang Aerospace University
IEEE 19th Int'l Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC), 2021

## Slide 2
논문 정보
제목
A Q-Learning based Routing Optimization Model in a Software Defined Network
저자
Yupeng Wang, Xin Zhou, Xinyue Fan
소속
Shenyang Aerospace University / Liaoning General Aviation Academy
학술대회
IEEE 19th Int'l Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC)
발표년도
2021

## Slide 3
논문 개요
[연구 목적]
SDN(Software Defined Network) 환경에서 사용자 QoS를 보장하는
지능형 라우팅 최적화를 위해, Q-Learning 기반의 라우팅 알고리즘을 제안한다.
라우터 간 비균일 대역폭과 이질적 QoS 패킷을 동시에 고려하는
새로운 보상 함수(Reward Function)를 설계하여 전송 지연을 최소화한다.
[접근 방법]
1. SDN Controller를 Q-Learning의 Agent로 활용
2. 네트워크 상태(State)에 따라 다음 홉(Action) 결정
3. 대역폭 + 지연을 동시에 고려한 보상 함수 설계
4. epsilon-greedy 전략으로 탐험/활용 균형
5. Q-Table 수렴 -> 최적 라우팅 테이블 도출
[주요 결과]
- 기존 최단경로 알고리즘 대비:
평균 전송 지연 43.38% 감소
최대 전송 지연 69.57% 감소
- 30% 이하 대역폭 변동에도 안정적 성능 유지
- 복잡한 네트워크 환경에 대응 가능

## Slide 4
핵심 문제 정의
[기존 네트워크의 한계]
1. 제어 평면 + 포워딩 평면이 하드웨어에 통합
-> 네트워크 혁신 및 업데이트 어려움
2. 중앙 집중식 QoS 배포 전략 구현 곤란
3. 기존 최단경로(Shortest Path) 알고리즘은
대역폭과 지연을 동시에 고려하지 못함
4. 휴리스틱 알고리즘은 계산 복잡도가 높고
많은 저장 공간 필요
[본 논문이 해결하고자 하는 문제]
SDN 환경에서
- 라우터 간 비균일(non-identical) 대역폭과
- 이질적(heterogeneous) QoS 패킷을 고려하여
전송 지연(Delay)을 최소화하면서
- 사용자 QoS를 보장하는
지능형 라우팅 최적화 알고리즘 개발
-> Q-Learning 기반 접근
핵심 기여: 새로운 보상 함수(Reward Function) 제안

## Slide 5
제안된 해결 방법: SDN + Q-Learning
STEP 1
SDN Controller (Agent)
네트워크 전체 정보 수집 (토폴로지, 대역폭, 트래픽)
>>
STEP 2
Q-Learning 알고리즘
상태에 따른 최적 라우팅 행동 결정 (ε-greedy)
>>
STEP 3
Q-Table 수렴
최적 라우팅 테이블 생성 및 적용
[핵심 아이디어]
SDN Controller가 Agent로서 네트워크 환경과 상호작용하며 Q-Learning으로 학습
대역폭(Bandwidth)과 전송 지연(Delay)을 동시에 고려한 최적 라우팅 정책(Q-Table) 도출
Q-Table 수렴 후, 데이터 패킷은 Q-Table에 따라 포워딩 -> 전송 지연 최소화 + QoS 보장

## Slide 6
강화학습 모델 (1) : Agent & State
Agent (에이전트) = SDN Controller
[역할]
- 네트워크 전체 상태(Global View) 지속 감지
- Q-Learning 기반 라우팅 의사결정 수행
- Flow Table을 스위치에 배포
[특징]
- 분산 라우터가 아닌 중앙집중식 컨트롤러
- 환경과 반복 상호작용하며 Q-Table 학습
- 학습 완료 후 최적 정책으로 라우팅 수행
State (상태)
[수식] s(h,k) = i, i = [1, 10]
[의미]
- 현재 트래픽 k가 위치한 스위치 번호 i
- 홉(hop) h에서의 네트워크 상태
[포함 정보]
- 네트워크 토폴로지 행렬 Y[i,j]
(Y[i,j]=1: 연결 / Y[i,j]!=1: 미연결)
- 링크별 가용 대역폭 Ba (0~1 정규화)
- 데이터 패킷 전송량 T

## Slide 7
강화학습 모델 (2) : Action & Reward
Action (행동)
[수식] a(h,k) = i, Y[i,h]=1 조건에서만
- 다음 홉(hop)으로 전달할 스위치 번호 선택
- 현재 스위치와 연결된 스위치만 선택 가능
- 전략: epsilon-greedy (탐험 + 활용)
Reward (보상) - 논문의 핵심 기여
[제안 보상 함수] (미연결 시 음수 보상)
R = B1*(1 - delay) + B2*(Bmin/Ba)
[단, Ba < Bmin 이면 R = B3*(Ba - Bmin)]
delay 작을수록, Bmin/Ba 높을수록 -> 보상 증가
B1, B2 : QoS 튜닝 가중치 (조절 가능)
[보상 함수 설계 의도]
기존 보상 함수의 한계:
- 단순 홉 수 또는 링크 비용만 고려
-> 실제 대역폭/지연 무시
제안 보상 함수의 3가지 고려 사항:
(1) delay 최소화:
delay = T / (SE * Ba)
(T: 데이터량, SE: 스펙트럼효율, Ba: 가용대역폭)
(2) 대역폭 활용률 최대화:
Bmin/Ba (요구 대역폭 대비 가용 비율)
(3) 경로 불가 시 음수 보상 -> 자동 회피

## Slide 8
Policy Evaluation - Q값 업데이트
Q(s, a) <- Q(s, a) + a [ R + g * max Q(s', a') - Q(s, a) ]
a (학습률, 0<a<1)
새로운 정보가 기존 Q값을 덮어쓰는 정도
g (할인계수, 0<g<1)
미래 보상의 중요도 g가 클수록 장기 보상 중시
R(h,k) (즉시 보상)
보상 함수에 의해 결정 홉 h, 트래픽 k의 보상
max Q(s', a')
다음 상태에서의 최대 Q값 -> 최적 미래 기대값
-> 매 행동 후 Q값을 갱신하여 현재 정책의 품질을 지속적으로 평가

## Slide 9
Policy Control - epsilon-greedy 행동 전략
[행동 전략 수식]
pi(a | s) = P(a = a* | s(h,k) = s)
epsilon-greedy 전략:
- 확률 epsilon -> 무작위 행동 (탐험)
- 확률 1-epsilon -> 최적 행동 (활용)
실험 결과 최적 값: epsilon = 0.3
(활용에 집중할수록 지연 최소화)
수렴 조건:
Q-Table이 더 이상 변하지 않을 때까지
반복 학습 -> 최적 정책 도출
Algorithm: Q-Learning Routing
1 Q(s, a) 테이블 초기화
2 홉 h, 상태 s(h,k) 에서:
3 a(h,k) <- epsilon-greedy로 행동 선택
4 행동 수행 -> 보상 R(h,k) 계산
5 다음 상태 s(h+1,k) 관찰
6 Q값 업데이트 (업데이트 수식 적용)
7 h+1로 이동하여 반복
8 Q-Table 수렴 시 종료

## Slide 10
Q-Learning 라우팅 전체 동작 흐름
(1) 상태 감지
SDN Controller가 네트워크 위상, 대역폭, 트래픽 수집
>>
(2) 행동 선택
Q-Table + epsilon-greedy로 다음 스위치 결정
>>
(3) 행동 실행
Flow Table 발행 스위치가 패킷 포워딩 수행
>>
(4) 보상 계산
지연+대역폭 기반 보상 함수 R 적용 (미연결 = 음수)
>>
(5) Q-Table 갱신
a, g를 이용해 Q값 업데이트 수렴까지 반복
[수렴 결과]
최적 Q-Table = 최적 라우팅 정책
데이터 패킷은 Q-Table에 따라 포워딩
-> 전송 지연 최소화 + QoS 보장

## Slide 11
실험 결과 및 성능 비교
[실험 환경]
- 스위치 10개 네트워크 토폴로지
- 가용 대역폭 Ba: 0~1 랜덤
- 비교: Shortest Path 알고리즘
- 최적 epsilon = 0.3 (5,000회 학습)
평균 지연 감소율
43.38%
(epsilon=0.3)
중간값 지연 감소율
33.11%
(epsilon=0.3)
최대 지연 감소율
69.57%
(epsilon=0.3)
알고리즘
평균 지연
Gain
중간 지연
Gain
최대 지연
Gain
Q-Learning (e=0.3)
2.01
43.38%
2.00
33.11%
4.29
69.57%
Q-Learning (e=0.2)
2.31
34.93%
2.28
23.75%
6.26
55.60%
Q-Learning (e=0.5)
2.08
41.41%
2.07
30.77%
4.40
68.79%
Shortest Path
3.55
-
2.99
-
14.10
-
[안정성] 30% 이하 대역폭 변동(delta)에도 성능 유지 -> 복잡하고 가변적인 네트워크 환경에 대응 가능

## Slide 12
결론
[핵심 기여]
SDN 환경에서 비균일 대역폭, 이질적 QoS 패킷에 대한 새로운 보상 함수를 제안하여 Q-Learning에 적용
[성능 향상]
기존 최단경로 대비 평균 지연 43%, 최대 지연 69% 감소 -> 사용자 QoS 보장 실증
[안정성]
30% 이하 대역폭 변동에도 성능 유지 -> 가변적인 실제 네트워크 환경 대응 가능
[의의]
RL을 SDN 라우팅에 실제 적용한 사례 -> 지능형 자율 네트워크 제어의 토대 마련
Q-Learning 기반 SDN 라우팅 최적화 | IEEE EUC 2021 | Wang, Zhou, Fan